## Slide 1: МГПТК СТРОИТЕЛЕЙ ИМ. КАМЕНСКОГО Тема: «Пароизоляционные материалы»

## Slide 2
Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы).

## Slide 3: В качестве пароизоляционных материалов применяются:
Полимерные лаки
Рулонные материалы
Листовые материалы
Пароизоляционные пленки

## Slide 4: Способ применения:
Строительная пароизоляция прибивается к деревянным конструкциям непосредственно перед утеплителем скобами с помощью скобозабивателя или крепится иным способом. Кладётся встык или внахлёст; швы проклеиваются клейкой лентой.

## Slide 5: Все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории:
Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха.

## Slide 6: Существует классификация пароизоляции по нескольким классам парозащиты:
Тип А - влаго- и ветрозащитная паропроницаемая мембрана, которая защищает утеплитель от выветривания и внешней влаги. Назначениие: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием или внешней облицовкой стен.
Тип АМ - универсальная многослойная паропроницаемая мембрана. Для защиты несущих элементов кровли и утеплителя от внешних атмосферных осадков и ветра. Назначение: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием.

## Slide 7
Тип В - пароизоляционный материал, используемый в качестве паробарьера внутри помещений. Назначение: защита утеплителя от внутренних паров помещения и сохранение его теплоизоляционных свойств. Применяется в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий.
Тип С - двухслойная пароизоляционная мембрана повышенной плотности. Отличается от типа В большей толщиной пароизоляционного пленочного слоя и большей плотностью слоя спанбонда. Назначение: Применяется во всех случаях что и тип В, в виде более прочного аналога.

## Slide 8
Тип D -полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное ламинирующее покрытие. Данный тип материала выдерживает значительные механические нагрузки. Назначение: для укладки между цементной, земляной или другой водопроницаемой стяжкой пола и утеплителем полов, как гидроизолирующая прослойка.

## Slide 9
Отличие пароизоляции от гидроизоляции.
Пароизоляция – это материал, который не пропускает или плохо пропускает пар. Пароизоляцию монтируют с внутренней (тёплой) стороны утеплителя.
Гидроизоляция – это, в основном, гидро-ветрозащитные (диффузионные) мембраны, которые хорошо пропускают пар, но не пропускают воду. Гидроизоляцию монтируют с внешней (холодной) стороны утеплителя.

## Slide 10
При выборе парозащитных плёнок основное внимание необходимо уделить сфере применения материалов и их правильному монтажу. Только верное подобранные материалы обеспечат необходимый уровень защиты от внешних и внутренних воздействий на конструкцию здания, что обеспечит уют в помещениях и долговечность строению.